## Slide 1
LES NŒUDS CONSTRUCTIFS

## Slide 2
PEB – Performance énergétique des Bâtiments
Nœuds constructifs
NC 01/1
1- Réglementation
Vise à garantir des bâtiments:
  Plus sains.
  Plus confortables.
  Plus économes en énergie.
Consommer moins d’énergie : procédures, calculs et exigences.

## Slide 3
Nœuds constructifs
NC 01/2
1- Réglementation
  Exigences
  Pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, plus le choix : la réglementation doit tenir compte des NOEUDS CONSTRUCTIFS.
  Il faut donc faire attention aux PONTS THERMIQUES.
« La PEB chasse les ponts thermiques ».

## Slide 4
1.1. Qu’est-ce qu’un NŒUD CONSTRUCTIF ?
Nœuds constructifs
ME 02/1
2- Définitions
C’est un point de raccordement entre les parois qui composent l’enveloppe d’une construction.
C’est l’interruption de la continuité de l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment.
Le nœud constructif est l’endroit où peuvent apparaître des pertes thermiques supplémentaires.
Exemples :
Raccord d’une dalle à un mur.
Raccord d’un mur à une toiture.
Raccord d’un châssis à un mur.
Ou toute autre jonction entre deux éléments de résistance thermique différente.

## Slide 5
Nœuds constructifs
ME 02/2
2- Définitions
Il existe deux types de nœuds :
Les nœuds constructifs linéaires.
Les nœuds constructifs ponctuels.
Ces nœuds constructifs, lorsqu’ils sont mal réalisés, entrainent des PONTS THERMIQUES.

## Slide 6
Nœuds constructifs
ME 02/3
2- Définitions
Les nœuds constructifs sont partout dans nos bâtiments.

## Slide 7
1.1. Qu’est-ce qu’un PONT THERMIQUE?
Nœuds constructifs
ME 02/4
2- Définitions
Un endroit où, dans une construction isolée, la conductibilité thermique est élevée.
Une partie de l’enveloppe du bâtiment où la résistance thermique est modifiée:
  Soit par la pénétration de l’enveloppe par des matériaux différents.
  Soit par un changement d’épaisseur de la structure.
  Soit par une différence entre les structures intérieur et extérieure.

## Slide 8
Nœuds constructifs
ME 02/5
2- Définitions
Exemple :
Pont thermique
Raccord entre sol
(dalle, plancher, etc.)
et mur.

## Slide 9
Nœuds constructifs
ME 02/6
2- Définitions
  Nœud constructif
Pont thermique

## Slide 10
Nœuds constructifs
ME 02/7
2- Définitions
Température dans les parois
Isolant

## Slide 11
Nœuds constructifs
ME 03/1
3- Conséquences
Faiblesse dans la performance énergétique si les nœuds sont mal réalisés

## Slide 12
Nœuds constructifs
ME 03/2
3- Conséquences
L’intérieur de la construction se refroidit fortement à ces endroits.
Condensation en surface entraînant :
  Moisissures.
  Problèmes d’hygiène.
  Risques d’allergie.
  Détérioration des matériaux.
  due à l’augmentation de l’humidité.
Perte de chaleur supplémentaire:
  Augmentation de la facture d’énergie
Les pertes de chaleur dues aux nœuds constructifs mal traités sont de :
  6% pour les maisons
  7% pour les appartements
  4% pour les bâtiments passifs et basse énergie

## Slide 13
Nœuds constructifs
ME 04/1
4- Bonnes pratiques
Nœuds constructifs – Etanchéité à l’air et PEB

## Slide 14
Nœuds constructifs
ME 04/2
4- Bonnes pratiques
Améliorer l’isolation des raccords entre les différentes parois.
Assurer la continuité de l’isolation.

## Slide 15
Nœuds constructifs
ME 04/3
4- Bonne pratiques
Raccord en pied de mur

## Slide 16
Nœuds constructifs
ME 04/4
4- Bonne pratiques
Raccord en toiture plate

## Slide 17
Nœuds constructifs
ME 04/5
4- Bonne pratiques
Raccord fenêtre (retour de châssis)

## Slide 18
Nœuds constructifs
ME 04/6
4- Bonne pratiques
Raccord toiture plate et toiture à versants

## Slide 19
Nœuds constructifs
ME 04/7
4- Bonne pratiques
Raccord toiture plate

## Slide 20
Nœuds constructifs
ME 04/8
4- Bonne pratiques
Raccord toiture à versants

## Slide 21
Nœuds constructifs
ME 04/9
4- Bonne pratiques
Raccord toiture à versants – pont thermique

## Slide 22
Nœuds constructifs
ME 04/10
4- Bonne pratiques
Fixation ou traversée d’objets
Colonnes qui traversent une couche isolante d’un plancher au dessus de l’extérieur, d’un parking, d’une cave, ….
Poutres perpendiculaires à une paroi, qui en interrompent la couche isolante.
Points de fixation de capteurs solaires, mâts.. qui traversent la couche isolante.
Ancrages ponctuels de supports de maçonnerie (par exemple supports ponctuels de cornières utilisés localement pour soutenir des maçonneries.
…

## Slide 23
Nœuds constructifs
ME 04/11
4- Bonne pratiques
Règle de base n°1
Continuité des couches d’isolation par une épaisseur de contact minimale

## Slide 24
Nœuds constructifs
ME 04/12
4- Bonne pratiques
Règle de base n°2
Continuité des couches d’isolation par isolant interposé

## Slide 25
Nœuds constructifs
ME 04/13
4- Bonne pratiques
Règle de base n°3
Longueur minimale du chemin de moindre résistance thermique
1 mètre

## Slide 26
Nœuds constructifs
ME 05/1
5- Situations qui ne sont pas des nœuds constructifs
Interruption propre à une paroi:
  Montants et traverses en bois dans des murs à
  ossature bois ; chevrons et rives dans les toitures
  à versants, etc.
  Raccordements mutuels entre vitrages, écarteurs
  et châssis, ainsi qu’entre panneaux de remplissage, raccords
  périphériques et châssis dans le cas des fenêtre.
  Raccordements entre vitrages, panneaux de remplissage, châssis et montants de fenêtres dans le cas des façades légères.
  Crochets du parement.
  Ancrages/ profils Z / … comme support de façades légères / d’habillage de façade.

## Slide 27
Nœuds constructifs
ME 05/2
5- Situations qui ne sont pas des nœuds constructifs
Percements de parois par des passages de canalisations :
  Cheminée.
  Conduit d’évacuation des fumées d’installation de chauffage.
  Conduites d’alimentation et d’évacuation de systèmes de ventilation.
  Pénétration d’impétrants.
  Tuyaux de descente d’eau de pluie
  qui traverse la façade.
  …

## Slide 28
Nœuds constructifs
ME 05/3
Sources
  Centre scientifique et technique de la construction – CSTC
  SPW Wallonie énergie
  https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/3811/FR
  https://www.buildingyourlearning.be/learningobject/5574/FR